## Slide 1: Azure IoT Central
In A Nutshell

## Slide 2: Wat is IoT Central
Cloudplatform voor beheer, analyse en automatisering van IoT-apparaten en processen, ter verbetering van efficiëntie en besluitvorming.
- ChatGPT -

## Slide 3
fsdq
Wat is IoT Central

## Slide 4: Eenvoudig Device Management
Notes: - Generate device
- beheeren in groepen
- plaatsen onder organisaties
- device templates aanmaken

## Slide 5: Real-time Monitoring
Realtime raw data
Dashboards
Widgets
Charts
Data Explorer
Notes: - real time data bekijken
- aanmaken van dashboards met grafieken en widgets
- raadplegen van data via iot central portal in de onderliggende adx via kusto queries

## Slide 6: Scalability & Flexibility
Load balancing IoT hub
Data exports
Azure eco system
API
Notes: - devices worden geregistreerd via dps (device provisioning service)
- load balancing voor zeer grote hoeveel devices
- mogelijkheid tot data exports
- event hub
- service bus
- storage account
- iot central kan via api aangestuurd worden
- create devices, …

## Slide 7: Device Templates
DTDL
Define capabilities
Notes: - device templates informatie wordt gestored in dtdl
- digitale weergave van een device
- telemetry
- properties

## Slide 8: Devices
Setup & maintain devices
Device groups
IoT Device & IoT Edge Device
Notes: - 2 verschillende soorten devices
- iot device
- iot edge device
- devices kunnen makkelijk via de iot central portal beheerd worden

## Slide 9: IoT Devices
Notes: - 1 op 1 device configuratie => 1 device in iot central ontvang data van 1 device

## Slide 10: IoT Edge Devices
Gateway device
Multiple modules
Commands
Notes: - Meestal gebruikt als een proxy device.
- iot edge runtime draait op locale infrastructuur die toegang heeft tot de sensor data
- modules draaien op de iot edge runtime
- telemetry upstream via modules naar iot hub (iot central)

## Slide 11: Exports
Data streams (telemetry)
IoT Central Events (device created, …)
Azure resources
Data transformation using jq
Notes: - mogelijkheid tot exporteren van telemetry data
- iot central life cycle events
- create device
- update device template
- …
- data transformative mogelijk via jq syntax

## Slide 12: Demo time 